ГЛАДИЛЬНЫЙ ПРЕСС

DOMENA   P900

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с гладильным прессом должны соблюдаться основные меры безопасности:

- Перед подключением убедитесь, чтобы параметры электросети соответствовали необходимым требованиям, указанным в инструкции.

- Читайте все инструкции, перед тем как будете работать с  гладильным прессом.

- Гладильный пресс используйте  только по его назначению

- Гладильный пресс должен всегда выключаться перед подключением или отключением   от сети. Никогда не дергайте шнур, чтобы разъединить от сети, вместо этого нажимайте на штепсельную вилку и потяните, чтобы разъединить.

- Убедитесь, что электрический шнур не соприкасается с горячей поверхностью.

- Не включайте гладильный пресс с поврежденным шнуром или если у прибора утечка, или если прибор сам повреждён. Во избежание риска поражения электрическим током, не разбирайте пресс - обратитесь в ближайший сервисный центр. Неправильная повторная сборка может вызвать опасность поражения электрическим током.

- Должны быть приняты все предосторожности глажения во время работы при детях.

- Чтобы избежать перегрузки схемы, не используйте другой высоковольтный прибор одновременно с прессом.

- Если необходим удлинённый шнур, используйте 10-ампераный удлинитель. Шнуры  номинальной мощности могут перегреть.

- Нельзя вставлять  руку между гладильной доской и рабочей поверхностью при  глажении.

- Для ремонта обратитесь к зарегистрированному центру сервисного обслуживания, чтобы ремонт был в соответствии стандартами, обозначенными в инструкции.

- Ремонт, сделанный неуполномоченной организацией или  человеком, лишает права на гарантийное обслуживание.

Изготовитель оставляет за собой  право делать замены и изменения к прибору без предварительного извещения.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ

- Контрольная лампочка термостата

- Электрический переключатель блока безопасности

- Термостат выбора температуры

- Рабочая поверхность (нагреваемая)

- Гладильная доска

- Ручка для открывания/закрывания пресса и создания автоматического давления

- Подушка  для глажения труднодоступных мест

- Электрический шнур

- Разбрызгиватель

ПРИМЕНЕНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКА БЕЗОПАСНОСТИ

Блокировка

С целью предотвращения  случайного открывания пресс закрыт. Осторожно слегка отожмите ручку вниз и поверните переключатель блокировки влево (2) . Для закрытия пресса поверните переключатель в правую сторону.

Электрический переключатель блока безопасности

Смотрите стр. 5

ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ПРЕССА.

Для открывания и закрывания пресса  используется ручка. Пресс открывается автоматически, защищая Вас от ожогов. Всегда держитесь за ручку при открывании пресса. При поднятии ее рукой давление ослабевает и пресс открывается. При нажатии ручки вниз пресс закрывается и давление возрастает автоматически до тех пор, пока не достигнет необходимого уровня.

МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКРЫВАНИЕ.

Для того чтобы открыть пресс максимально, откройте его и продолжайте тянуть вверх за ручку. Максимальное открывание пресса позволяет гладить большие вещи, а также может применяться для складывания вещей. Гладильная поверхность автоматически возвращается в основное положение при помощи ручки.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1) Включение гладильного пресса

- Присоедините электрический шнур к разъему  на задней части пресса.

- Вставьте штепсельную вилку в розетку и включите пресс.  Проверьте заземление розетки.

- Температурный контроль

- Сигнальная лампочка температуры загорается одновременно  с включением пресса.

-Сигнальная лампочка температуры гаснет, когда температура достигает необходимого уровня, отмеченного на термостате. Она периодически загорается и выключается во время процесса работы.

Внимание:  Сигнальная лампа не будет гореть, если термостат выключен.

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Качество глажения частично зависит от правильно выбранной температуры.

Этикетки на  одежде указывают  правильную температуру для глажения и используют следующие интернациональные символы:

*                минимальная температура

**              средняя температура

***            максимальная температура

Эти символы также указаны на термостате пресса.

- Переключите термостат на температуру, соответствующую указанной на этикетке вашего изделия.

- При выключенном термостате доска не нагревается.

| ТИП ТКАНИ | РЕГУЛИРОВКА ТЕРМОСТАТА |
| --- | --- |
| Синтетические ткани | НЕЙЛОН • |
| Искусственный и натуральный шелк, вискоза, шерсть | ШЕЛК, ШЕРСТЬ •• |
| Хлопок, лен | ХЛОПОК, ЛЕН ••• |

ХРАНЕНИЕ

После завершения работы оставьте пресс остыть в течение 30 минут и только потом закрывайте.

ЛЕГКО ПЕРЕНОСИТЬ

Гладильный пресс легко переносить и хранить. Убедитесь, что аппарат закрыт, пред тем как переносить её за ручку.

ПРЕССОВАНИЕ

- Возможно, возникнет необходимость увлажнить белье для лучшего результата глажения

- Закройте пресс полностью для получения автоматического давления.

- Оставьте пресс в закрытом состоянии на несколько секунд для того, чтобы ткань   высохла и разгладилась

- Откройте пресс, подняв ручку

При закрытом прессе не нужно надавливать на ручку. Глажение происходит автоматически.

Для лучшего результата слегка увлажните белье с помощью разбрызгивателя.

ПОДСКАЗКИ ДЛЯ ГЛАЖЕНИЯ

- Секрет удачного отглаживания зависит от правильного расположения одежды на гладильной доске и расправления.  Будьте внимательны, чтобы не коснуться рабочей поверхности тыльной стороной  ваших рук.

- Всегда начинайте глажение с изделий, для  отглаживания которых требуется  более низкая температура. Для глажения, например, нейлона необходимая температура будет достигнута приблизительно через 3 минуты.

- Перед глажением аккуратно разложите одежду на поверхности. Таким образом, вы избежите нежелательных складок.

- Так как гладильная доска мягкая, Вы можете гладить одежду вместе с пуговицами без риска повредить их.  Тем не менее, соблюдайте осторожность с пуговицами из синтетики и с молниями, которые могут расплавиться.

- Если изделие накрахмалено, то отглаживайте как обычно.

- При желании можно использовать мокрую ткань.

- Для прессования монограмм, вышивок или пуговиц расположите их вниз лицевой стороной на гладильную доску для лучшего результата.

- Отглаживайте вязаные изделия,  отпуская рабочую поверхность, не закрывая пресс до конца.

- Для устранения нежелательных складок слегка увлажните одежд, и затем отглаживайте.

- Когда закончите работу, оставьте пресс для охлаждения. Не забудьте закрыть пресс после того, как он остынет.

- Пресс можно хранить вертикально, без какого либо риска. Важно вылить содержимое резервуара во избежание утечки.