ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ DL-1068 / DL-1068A

Столы DL-1068A отличается от DL1068 наличием поворотной формы и рукава

1. Назначение

Стол гладильный с электроподогревом и вакуумным отсосом. Используется для глажения различных швейных изделий.  С его помощью возможна окончательная утюжка и фиксация различных швов швейных изделий. Стол укомплектован поворотной формой и подушкой. Стол поставляется в разобранном виде: тумба с вентилятором  (вакуумная установка), гладильная поверхность стола с электроподогревом и подушка. Гладильная поверхность стола и подушка обтянуты термостойкими поролоном и тканью.

2. Основные технические характеристики:

- Напряжение питающей сети   -  220 В;

- Потребляемая мощность         -  1,8 кВт;

- Размеры рабочей поверхности    -    1000х600 мм;

- Вес нетто /брутто       -    25,0/29,0 кг;

3. Принцип работы

Используя пар и давление, произведенное утюгом, подогрев и силу всасывания гладильного стола, пользователь может легко достичь желаемого результата глажения.

4. Особенности конструкции

Стол состоит из: подставки, гладильной поверхности стола с электроподогревом и подставкой под утюг, поворотной подушки, панели управления с встроенным вентилятором  (вакуумная установка) и педали.

1. Отсос :

- красная клавиша – включение или отключение вакуума, при включенном вакууме управляется  педалью.

включаемый педалью.

2. Электрический подогрев:

рабочий стол оборудован ТЭНами для дополнительного подогрева поверхности, что позволяет избежать конденсата и улучшить качество глажения.

3. Переключение режима отсоса на рабочий стол или подушку осуществляется путем перемещения поворотной формы подушки (если подушка выдвинута на поверхность стола – режим работает на подушку).

5. Установка и отладка

1. Установите стол строго горизонтально.

2. Проверьте электропитание Вашей сети на соответствие паспортным данным  стола.

Подайте напряжение, вставив вилку в розетку и включив зеленую клавишу.

3. Подогрев: совместите с красной риской регулятор термостата, расположенного под крышкой стола c  правой стороны, на требуемую температуру (обычно между 80-90°C).

6. Работа

Надлежащее использование гарантирует надежную работу оборудования.

1. Включить штепсель в розетку.

2. Включить  зеленую клавишу и установите  электроподогрев стола. Температура термостата устанавливается между 80-90°C, но может регулироваться

в пределах от 30 до 110 °C регулятором термостата в зависимости от типов материала.

7. Внимание

1. Обязательно выключайте напряжение стола, вынимая вилку из розетки, если стол не будет использоваться длительное время или в конце работы.

2. Ремонт или обслуживание стола можно производить только при остывших ТЭНах.

8. Инструкция по сборке

В разобранном виде стол состоит из тумбы с вентилятором, гладильной поверхности,

педали (+ рукав с поворотной формой в столах DL1068A). При сборке гладильная

поверхность укладывается на пол рабочей стороной вниз, тумба с вентилятором

устанавливается на нее. Совмещаются 6 крепежных отверстий и заворачиваются 6

болтов, вворачиваются 4 опоры. Соединяется электроразъем от тумбы на гладильную

поверхность на ее подогрев. Стол переворачивается и устанавливается на опоры.

С лицевой стороны навешивается педаль включения, предварительно соединив

электроразъем от тумбы к микропереключателю педали. На моделях DL1068A

четырьмя болтами приворачивается поворотная форма, на которую одевается рукав.

Стол готов к эксплуатации.