Установка скорости в швейных машинах

со встроенным двигателем BD

- При выключенной машине с блока управления снять разъем задатчика скорости

- Установить на «флешке» требуемую Вам скорость в соответствии с таблицей

Положения  DIP переключателя:

ON – соответствует 1

(переключатель вверху)

| 1 2 3 4 | Скорость об/мин | 1 2 3 4 | Скорость об/мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 | 1000 | 0 1 1 1 | 4500 |
| 0 0 0 1 | 1500 | 1 0 0 0 | 5000 |
| 0 0 1 0 | 2000 | 1 0 0 1 | 5500 |
| 0 0 1 1 | 2500 | 1 0 1 0 | 6000 |
| 0 1 0 0 | 3000 |  |  |
| 0 1 0 1 | 3500 |  |  |
| 0 1 1 0 | 4000 |  |  |

В данном положении на «флешке» установлена скорость 5000 об/мин

- Включить машину.

- Через минуту выключить машину.

- Вынуть «флешку» и установить на свое место разъем задатчика скорости.

- Включить машину. Требуемая скорость шитья будет установлена.