Установка серводвигателя с позиционером

- Достать из упаковки серводвигатель и установить его под столешницей швейной машины таким образом, чтобы шкив двигателя находился на середине выреза в столе под ремень.

- Закрепить под столешницей швейной машины блок управления двигателем так, чтобы он располагался с правой стороны от оператора.

- Установить под столешницей задатчик скорости таким образом, чтобы рычаг задатчика расположился напротив отверстия в педали под тягу.

- С правой стороны блока управления отвинтить два болта и снять крышку.

- В правом верхнем углу блока управления снять пластмассовый люверс.

- Подключить к блоку управления разъемы двигателя и педали (см. рис. 10, 11, 12 инструкции на двигатель), провод заземления (желто-зеленый) закрепить винтом на металлической (левой) стороне блока управления.

- Достать из упаковки позиционер и, отвернув винт,

снять крышку.

- Одеть позиционер на главный вал двигателя

швейной машины.

- Через овальное отверстие позиционера на кожухе,

закрывающем ремень машины, сделать отметку для

отверстия под шпильку (поз.8,9,10 или11) таким

образом, чтобы шпилька не касалась ремня.

Просверлить отверстие. Выбрать подходящую по

длине и диаметру шпильку и зафиксировать ею

корпус позиционера на кожухе машины.

- Закрепить шестигранным ключом два винта на валу

позиционера таким образом, чтобы вал позиционера был жестко закреплен на главном валу машины и не имел биения.

- Достать из упаковки двигателя переходной кабель и подключить его к кабелю позиционера. Подключить позиционер к разъему,

Расположенному на плате блока управления

Двигателем в правом верхнем углу.

- На провода, входящие в блок управления, надеть

пластмассовый люверс и вставить его в отверстие

блока управления.

- На передней панели блока управления поставить в

нижнее положение переключатель позиции иглы.

- С правой стороны блока управления находятся DIP-переключатели.

На пятиразрядном переключателе(Fig.13)

установить: 2 и 4 – в верхнее положение (ON),

1, 3 и 5 – в нижнее положение (OFF).

На четырехразрядном переключателе (Fig.14)

установить максимальную скорость вращения

двигателя (все разряды в положении ON.

Примечание.

См. руководство пользователя АН21.

Предупреждение. Для всех прямострочных и универсальных швейных машин максимальная скорость – 3500 об/мин.

- Закрыть крышку блока управления.

- Включить блок управления.

- Кратковременно нажать на педаль вперед и отпустить ее.

- Зафиксировать в этом положении шкив главного вала машины. В торце позиционера ослабить винт. Удерживая внутренний диск позиционера, поворачивать шкив машины до тех пор, пока игла не пройдет нижнюю мертвую точку и чуть-чуть не поднимется, пока крючок челнока не захватит нить. Кратковременно нажать на педаль вперед и отпустить ее. Проверить положение иглы. Если есть необходимость, то произвести коррекцию.

- Нажать пяткой ноги на педаль назад и отпустить ее. Удерживая внешний диск позиционера, поворачивать шкив машины до тех пор, пока нитепритягиватель не остановится в верхней мертвой точке.

- Нажимая педаль вперед – назад, проверить положения иглы и нитепритягивателя.

Если эти положения не совпадают, сделать корректировку.

- Завернуть винт в торце позиционера.

- Закрыть крышку позиционера и завернуть винт.

Предупреждение.

При изменении положений переключателей внутри блока управления следует выключить блок управления и вновь включить его через 10 секунд. Если этого не сделать, то в памяти блока останутся предыдущие значения.