МАШИНА СТРОЧКИ "ЗИГЗАГ"

ORIGINAL OE-1530D

Инструкция

1. Игольная пластина                          2. Панель

3. Стежково-шовный щиток               4. Масляный фильтр в сборе

5. Подставка для ниток                       6. Верхнее колесо

7. Регулятор ширины зиг-зага            8. Пластина ограничения зиг-зага

9. Стол                                                  10. Ключ обратного хода

11. Намотка нити                                 12. Крышка маховика

13. Коленоподъемник в комплекте    14. Регулятор длины стежка

# Установка

- Масляный диск (рис. 1)

Закрепите масляный диск на столе.

- Компонент управления коленом (рис. 2)

Поместите коленоподъемник в сборе на штангу коленоподъемника на масляном поддоне. Ослабьте винты 3 и 4 и установите узел коленоподъемника 1 в подходящее положение.

две стороны масляного поддона, а затем закрепите их двумя гвоздями 4.

- амортизирующая подушка для ушей

Вставьте два амортизирующих вкладыша в две стороны масляного поддона, а затем закрепите их двумя гвоздями 6.

- Штанга коленоподъемника

Вставьте соответствующий стержень коленоподъемника 7.

- Головка машины

Вставьте петлю 1 в головку машины, а затем в резиновую прокладку 2.

- Подушка под голову

Вставьте подушку 3 в отверстие стола

- Крышка ремня типа U

С помощью винта 2 закрепите кожух ремня U-образного типа 1 на головке машины.

- Крышка ремня типа C

С помощью винта 4 прикрепите кожух ремня типа C 3 к головке машины. Используйте винт 5, чтобы затянуть крышку ремня типа C и типа U.

- Треугольная крышка ремня

Затяните крышку ремня U-образного типа и крышку ремня треугольником с помощью винта 7 и гайки 8.

- Крышка ремня типа D

Вставьте крышку ремня типа D в ремень типа D.

# Регулировка

- Установка иглы (рис. 6-1)

Поверните шкив машины, чтобы переместить игловодитель в самое верхнее положение.

Ослабьте винт 2, держите иглы 1 пазом внутрь, вставьте их до упора в игловодители.

И снова затяните винты 2.

- Снять колпачок и отрегулировать натяжение (рис. 7).

- Снятие колпачка. Потяните съемник колпачка и выньте колпачок, вставьте шпульку в колпачок. Вставьте колпачок в поворотный крючок.

- Отрегулируйте натяжение нижней нити. См. рис. Используйте отвертку с поворотным винтом A, направление X меньше натяжения, направление Y больше натяжения.

# Намотка нижней нити

После присоединения нижней нити 1, как см. рис. 8, нажмите на ключ нитевой обмотки 3, закрепите ее на ремне и проведите ею.

Нить шпульки, заполненная на 80%, является лучшей.

- Заправка верхней нитки и регулировка, фото 9

-Заправка верхней нити. Вытяните нить наружу и через место, как на картинке. - Регулировка поверхности резьбы. Поверните пластину нитеводителя 2, в направлении X большее натяжение, в направлении Y меньшее натяжение.

- Регулировка давления прижимной лапки, рис. 10 - Регулировка давления прижимной лапки. Поверните винт 1, прижимная лапка в направлении A сильнее, прижимная лапка в направлении B меньше, винт 2 необходимо зафиксировать после правильной регулировки.

Регулировка внутреннего давления прижимной лапки. Поверните винт 3, прижимная лапка в направлении C сильнее,

прижимная лапка в направлении D меньше, винт 4 необходимо зафиксировать после правильной регулировки.

- Регулировка длины стежка, рис. 11

Регулятор подачи показывает длину стежка (мм), может поворачиваться влево или вправо в соответствии с вашим запросом.

- Регулировка высоты зубчатой рейки и Титла, рис. 12 - Регулировка высоты зубчатой рейки. Ослабьте винт 1, поднимите или опустите зубчатую рукоятку, чтобы отрегулировать высоту зубчатой рейки. Поворачивайте шкив до тех пор, пока зубчатая рейка не поднимется в крайнее верхнее положение. Таким образом, зубчатая рейка

поднимется примерно на 1-1,2 мм над игольной пластиной.

-Регулировка наклона зубчатой рейки. Ослабьте винт 5, поверните вал 6, чтобы отрегулировать наклон зубчатой рейки. После регулировки высота зубчатой рейки также изменилась, поэтому необходимо отрегулировать высоту зубчатой рейки.

- Регулировка ширины стежка, фото 13

-Грубый. Швейная панель 2 показывает значение шитья (мм), поверните маховик, можно грубо отрегулировать ширину стежка, направление шитья А уменьшается, направление шитья В увеличивается.

-Прекрасное превращение. Раскройте резинку 3, отверткой поверните эксцентриковую шайбу 3, немного отрегулируйте ширину стежка слевасправа.

| Статус | Вопрос | Причина | Подход |
| --- | --- | --- | --- |
| сломанная игла | направление высоты иглы | игла в неправильном направлении | в верхнем правом направлении |
|  | направление высоты иглы | петлитель | поменять иглу |
|  | ход зубчатой рейки | игловодитель не работает с ходом подачи | отрегулировать ход зубчатой рейки |
|  | величина подъема игловодителя | Плохой ход иглы и челнока | отрегулировать ход зубчатой рейки |
|  | высота игловодителя | Плохой ход иглы и челнока | отрегулировать ход зубчатой рейки |
|  | главное расстояние иглы и шпульки | Плохой ход иглы и челнока | отрегулировать ход зубчатой рейки |
| оборванная нить | Заправка нити | неправильная заправка | правильная заправка |
|  | Игловодитель | искривление иглы или повреждение головки | заменить |

|  | направление и высота иглы | плохое положение иглы | правильное направление иглы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | натяжение нити | натяжение нити слишком сильное | отрегулировать натяжение нити |
|  | натяжение нижней нити | слишком сильное натяжение нижней нити | отрегулировать нижнюю нить |
|  | ход нитки натяжной пружины | Натяжение слишком сильное | регулировать ударный объем |
|  | натяжение пружины нитепритягивателя | натяжение пружины слишком слабое | отрегулировать натяжение пружины |
| Проблемы с нитью | натяжение нити | плохое натяжение нити | отрегулировать натяжение нити |
|  | натяжение пружины нитепритягивателя | плохое натяжение пружины | отрегулировать натяжение пружины |
|  | лапка | прижимная лапка слишком высоко | отрегулировать высоту прижимной лапки |
|  | давление прижимной лапки | слишком слабое давление | отрегулировать давление |
| беспорядочный стежок | высота зубчатой рейки | высота зубчатой рейки слишком мала | отрегулировать высоту зубчатой рейки |
|  | давление прижимной лапки | слишком слабое давление | отрегулировать давление |
|  | шпульный колпачок | царапина на шпульке | заменить |
|  | натяжение клинового ремня | натяжение ремня | отрегулировать натяжение ремня |
|  |  | слишком слабое |  |
| складывание сшиваемого материала | натяжение нити | слишком сильное натяжение верхней нити | отрегулировать натяжение нити |
|  | натяжение шпульной нити | слишком сильное натяжение верхней нити | отрегулировать натяжение нити |
|  | натяжение пружины нитепритягивателя | плохое натяжение пружины | отрегулировать натяжение нити |
|  | движение нитепритягивателя пружины | Сильное сглаживание | регулировать ударный объем |
|  | давление прижимной лапки | слишком слабое давление | отрегулировать давление |
| нижняя нить запуталась | шпуля | вытянуть нить, перевернуть шпульку | обратная установка шпульки |
|  | шпуля | вращение шпульки не плавное | заменить шпульку |
|  | объем нити на шпульке | объем нити слишком большой | не более 80% мощности |

# Text boxes

3

. Резиновые подушки

Вставьте две резиновые

подушки 1 в пазы рабочего

стола и закрепите их двумя

гвоздями 2.

4

. Треугольная

амортизирующая наклад

ка

Вставьте две треугольные

амортизирующие прокладки в